## Slide 1: Sistema de Control de Aforo
- Flores Macias Luis
- Garcia Alavarez Edgar
- Santacruz Reye Anthony

## Slide 2: Temporizador o timer 555
Este circuito integrado se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados, es decir se usa como temporizador.

## Slide 3: Contador 74192
-Es un contador ascendente y descendente
-Capaz de contar del 0 al 9 con ayuda del pulso de reloj.
-Voltaje de alimentación: 4,25 a 5,25 V.
-Se puede pre cargar el valor inicial del conteo (A,B,C,D)

## Slide 4: Compuerta And 7408
-Son 4 compuertas and de 2 entradas,
-Su uso es para industria, comunicaciones y red.
-Rango tensión de alimentación: 4.75 a 5.25 V

## Slide 5: Comparador 7485
-Puede comparar hasta 2 números de 4 bits.
-Tiene 3 entradas en cascada.
-Tiene 3 salidas: A>B, A<B, A=B.
-Voltaje de alimentación: 4.75 V a 5.25 V

## Slide 6: Compuerta Or 7432
-Incluye 4 compuertas lógicas OR de 2 entradas en un solo integrado.
-Voltaje de operación: 5.25 V a 4.75 V

## Slide 7: CI: 7447
-Funciona como un decodificador BCD a 7segmentos, es decir convierte una entrada BCD de 4 bits a una combinación adecuada para mostrar dígitos del 0-9 en un display 7 segmentos.
-Rango tensión de alimentación: 4.75 V a 5.25 V

## Slide 8: Display 7 Segementos
- Dispositivo que permite visualizar los números del 0 al 9.
- El display usado es de ánodo común, pero existe también de cátodo común.
- Volataje Max. 5 V.

## Slide 9: Otros Elementos
-Pulsadores
-Interruptores
-Transistores
-Resistores
-Leds
-Base de 14 pines, etc.

## Slide 10: Diagrama de las Especificaciones del Circuito

## Slide 11: Diagrama de Bloques
Sensor In
Sensor Out
Encendido
Reset
N(0)
N(1)
N(2)
N(3)
Conteo de Personas

## Slide 12: Diagrama de Bloques

## Slide 13: Diagrama de Bloques
7
N(0)
N(1)
N(2)
N(3)
Conversión a 7 segmentos
Salida[0…7]

## Slide 14: Diagrama de Bloques
encendido
reset
QA QB QC QD
Unidades
Decenas

## Slide 15: Diagrama de Bloques
Led_verde
N(0)
N(1)
N(2)
N(3)
Verificación Max Personas
Led_rojo

## Slide 16: Diagrama de Bloques
Compara con las unidades
0000
Compara con las decenas
0010
Envía la señal a la And que controla el pulso de conteo

## Slide 17: Diagrama en Quartus

## Slide 18: Conteo Descendente
unidades
decenas

## Slide 19
Conteo Acendente
unidades
decenas

## Slide 20
¡Muchas Gracias!